## Slide 1
计算机网络基础
主讲：傅翀
fuc@uestc.edu.cn
© 电子科技大学信息与软件工程学院 2019

## Slide 2
课程安排
课时:
48课堂讲授+8学时上机
教材:
计算机网络:自顶向下方法(第7版), Kurose等著，陈鸣译
参考书:
计算机网络(第5版),Tanenbaum著,严伟等译
用TCP/IP进行网际互连(第3版,共3卷),COMER著,林瑶等译
计算机网络(第5版),谢希仁著
考核方式
平时:50% (其中：平时作业 30%, 期中 30%,实验 40%）
期末:50%
Notes: 介绍学习应用层的目的：网络应用及应用层协议的概念、应用层协议和网络应用编程

## Slide 3
课程安排
平时作业构成 :
思科网络学院
https://www.netacad.com/
中国大学MOOC《计算机网络系统》课程学习
https://www.icourse163.org/
实验构成:
思科网络学院
Notes: 介绍学习应用层的目的：网络应用及应用层协议的概念、应用层协议和网络应用编程

## Slide 5
课程安排
学习《计算机网络》的意义 ？
Notes: 介绍学习应用层的目的：网络应用及应用层协议的概念、应用层协议和网络应用编程

## Slide 6
第一章
计算机网络和Internet

## Slide 7
概 述
理清本书章节关系
直观感受计算机网络,了解计算机网络术语
为后续章节深入详细展开做铺垫
方法途径:
  简单描述
  以Internet为实例
本章目标
什么是Internet?
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 8
01
计算机网络和Internet发展史
02
什么是Internet?
03
网络边缘部分
04
网络核心部分
05
Internet主干/ISPs的结构组成
06
分组交换网络中的延迟和丢失
07
协议层及其服务模型
08
攻击威胁下的网络

## Slide 9
01
计算机网络和Internet发展史

## Slide 10
计算机网络和Internet发展史
计算机网络和Internet发展史
如果说18世纪是机械时代，19世纪是蒸汽机时代，人类用机器来代替手。那么20世纪则是计算机时代，人类开始用机器来代替脑。而21世纪则将是信息时代，或者说是网络时代。
计算机网络和Internet可以追根溯到1960s。当时，电话网络使用电路交换技术传输信息，分时操作系统计算机允许散布各地的用户通过电话网络共享使用。但是通信量的突发性却导致线路利用率极低。
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 11
1. 分组交换原理的早期发展与演化：1961-1972
1961: Kleinrock – 用排队理论成功的论证了分组交换方法在处理猝发通信量上的有效性
1964: Baran – 在军用网络上传输语音，研究使用分组交换技术
1967: 美国国防部高级研究计划署DARPA始建ARPAnet
1969: 第1台ARPAnet接口消息处理机IMP研制并安装使用
1972:
  Robert Kahn首次公开演示ARPAnet
  制订第1个主机到主机的协议NCP (Network Control Protocol)
  研制第1个电子邮件程序
  ARPAnet 增长到15个节点
计算机网络和Internet发展史
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 12
2. 网际互连与新兴的专属网络：1972-1980
1970: ALOHAnet微波网络出现在Hawaii
1973: Robert Metcalfe’s PhD论文提出了Ethernet
1974: Vinton Cerf and Robert Kahn
–网际互连的网络体系结构
late70’s: 专属网络体系结构: DECnet, SNA, XNS
late70’s: 固定长度的分组交换 (ATM先驱)
1979: 200个节点连接到ARPAnet
Cerf and Kahn’s 开放网络体系结构的系统设计原则:
  最简单化,自治原则 – 网络独立运作，与其他网络互连时无须进行内部改动
  尽力服务原则– 提供尽最大努力的端到端服务
  无状态路由器 – 路由器无须维护连接状态信息
  分散式控制
定义了当今Internet体系结构的理论基础 ——40年后仍适用
计算机网络和Internet发展史
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 13
计算机网络 TCP/IP 之父
设计了TCP/IP协议和互联网基础架构而被共同称为“互联网之父”
计算机网络和Internet发展史
Robert Elliot Kahn (Bob Kahn)
December 23, 1938
Turing Award，2004
Vinton Gray Cerf (Vint Cerf)
June 23, 1943
Turing Award ，2004
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 14
3. TCP/IP新协议与网络数量激增：1980-1990
1983: 正式部署TCP/IP替代NCP
1982: 定义了SMTP e-mail协议
1983: 开发了DNS 实现 name-to-IP-address 转换
1985: 定义了FTP protocol
1988: 实现了TCP congestion control
late80’s:新的国家网络: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel
late80’s: 100,000主机连接到多个网络组成的联盟
计算机网络和Internet发展史
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 15
Early 1990’s: ARPAnet完成使命终结
1991: NSF放宽NSFnet的商业使用限制 (1995完成使命终结)
early 1990s: Web
  超文本 [源于Bush 1945, Nelson 1960’s的早期研究]
  HTML, HTTP: 由Berners-Lee及其同事开发
  1994: Mosaic浏览器及公司, 后来Netscape
  late 1990’s: Web的商业使用
  1996:Microsoft大规模进军Web
4. 商业化, Web, 新的网络应用：1990-2000
计算机网络和Internet发展史
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 16
Late 1990’s – 2000’s:
电子商务应用激增
高速路由器和路由技术以及高速局域网技术进展显著
音视频流媒体实时通信、播放的成功应用
更多的杀手级应用: 及时通信IM, P2P文件共享 (e.g., Naptser)
网络安全走向前沿
估计5千万主机, 1亿多用户
主干链路带宽达到 Gbps
4. 商业化, Web, 新的网络应用：1990-2000
计算机网络和Internet发展史
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 17
21世纪10年代中期——至今:
无线网络基础设施的飞速进步（多种/多代技术）
移动设备(硬件/软件)的飞速发展
传统PC端应用纷纷转移到移动端（应用程序->APP）
基于移动互联网的商业模式爆发式涌现
5. 移动互联网：21世纪10年代中期——至今
计算机网络和Internet发展史
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 18
截止2018年6月：
中国网民规模达8.02亿，互联网普及率为57.7%。手机网民规模达7.88亿，占比为98.3%。
2018年8月，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布《第42次中国互联网络发展状况统计报告》：
第42次中国互联网发展状况统计报告
网址：http://www.cnnic.net.cn/
计算机网络和Internet发展史
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 19
：
计算机网络和Internet发展史
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 20
20
计算机网络和Internet发展史
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 21
21
计算机网络和Internet发展史
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 22
22
计算机网络和Internet发展史
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 23
02
什么是Internet?

## Slide 24
计算机网络
两台以上具有独立操作系统的计算机通过某些介质连接成的相互共享软硬件资源的集合体。
计算机网络向用户提供的最重要的两大功能:
连通性
共享
计算机网络
什么是Internet?
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 25
什么是Internet?
松散分层
公共Internet与专用Intranet
对于Internet，硬件和软件、提供的服务上，都很复杂，无法给出一个明确的定义
我们只能对其具体构成和提供服务方面进行描述
什么是Internet？
Internet: “由网络构成的网络”
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 26
什么是Internet: 具体构成描述
数以亿计的计算互连设备
  主机（host）=端系统（end system）
  运行网络应用程序
通信链路(link)
  双绞线,光纤, 无线电频谱, 卫星
  传输速率 = 带宽(bandwidth)
分组(packet)交换：
  路由器（Router）和交换机（Switch）
什么是Internet?
wired
links
wireless
links
router
smartphone
PC
server
wireless
laptop
mobile network
global ISP
regional ISP
home
network
institutional
network
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 27
什么是Internet: 服务上描述
提供网络应用基础架构
允许终端系统上运行分布式应用程序，并彼此交换数据:
  Web, email, games, e-commerce, database, VOIP, P2P file sharing
为分布式应用程序提供的通信服务接口
  无连接服务connectionless
  面向连接服务connection-oriented
  不提供数据传递时间保证（发送端到接收端）的服务
什么是Internet?
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 28
控制发送和接收消息——协议。
  e.g., TCP, IP, HTTP, FTP, SMTP
1.1.3 Internet通信控制
什么是Internet?
mobile network
global ISP
regional ISP
home
network
institutional
network
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 29
什么是协议?
协议：定义了两个或多个通信实体间所交换报文的格式和次序，以及在报文发送和/或接收或者其他事件方面所采取的行动（响应）。
什么是Internet?
协议的基本要素：语法、语义和同步
询问“几点了?”
上课提问“我有个问题”
关键点：
… 发送出具体的消息
… 收到消息后具体的行动，或者其他事件
人类的协议
网络协议
是计算机，而非人参与
Internet所有的通信活动都由协议掌控

## Slide 30
什么是协议?
人类协议和计算机网络协议对比
什么是Internet?
Hi
Hi
Got the
time?
2:00
TCP connection
response
<file>
time
TCP connection
request
Get http://www.abc.com/someinfo

## Slide 31
Internet标准
  IETF:
  Internet Engineering Task Force
  （因特网工程任务组）
  RFC:
  Request for comments
  （请求评论）
Internet标准
什么是Internet?
mobile network
global ISP
regional ISP
home
network
institutional
network
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 32
Internet标准化组织
什么是Internet?
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 33
Internet文档RFC
所有的因特网标准都以RFC（Request For Comments,请求评论）的形式在因特网上发表。
正式标准要经历四个阶段：
  因特网草案（Internet Draft）－不是RFC文档
  建议标准（Proposed Standard） －开始成为RFC文档
  草案标准（Draft Standard）
  因特网标准（Internet Standard）
  后三个阶段对应三种RFC。另外，还有历史(Historic)的RFC、实验(Experimental)的RFC和提供信息(Informational)的RFC。
什么是Internet?
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 34
各种RFC之间的关系
因特网草案
建议标准
草案标准
因特网标准
历史的 RFC
实验的 RFC
提供信息的 RFC
6 种 RFC
注:详细的介绍请阅读http://www.rfceditor.org/RFCoverview.html
什么是Internet?
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 35
03
网络边缘部分

## Slide 36
网络边缘部分
近距离观察网络结构
mobile network
global ISP
regional ISP
home
network
institutional
network
网络边缘：
主机：客户机和服务器
服务器一般位于数据中心内
接入网络，物理介质：
有线通信链路
无线通信链路
网络核心：
互联的路由器
网络组成的网络
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 37
网络边缘部分
1.2.1 端系统、客户和服务器
端系统 (/主机):
  运行网络应用程序
  处在网络的边缘
  传统主机/网络计算机和瘦客户
客户/服务器C/S模型
  客户请求，并接收服务器提供的服务
  e.g. Web browser/server; email client/server
端对端模型peer-peer model:
  极少或不采用专门服务器
  e.g. Gnutella, KaZaA
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 38
1.2.1 接入网络(access network)
Q: 如何将终端系统连接到网络边缘的路由器?
一种粗糙分类：
家庭接入网络
企业（和家庭）接入网络
广域无线接入网络
注意:
接入网络的带宽(bps)?
共享/独占?
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 39
1. 家庭接入网络: 点对点接入
拨号线路上使用modem
  可达56Kbps 直接接入边缘路由器
  (实际远小于该值,数字模拟调制解调)
  不能同时网上冲浪和拨打电话: 不能一直在线
ISDN(Integrated Services Digital Network):综合业务数字网,数字数据传输,2D+B,128Kbps
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 40
1. 家庭接入网络: 点对点接入
ADSL: （asymmetric digital subscriber line）非对称数字用户线路
  可达1 Mbps 上行速率 (目前典型 < 512 kbps)
  可达 8 Mbps 下行速率 (目前典型 < 4 Mbps)
  FDM: 50 kHz - 1 MHz 高速下行通道 4 kHz - 50 kHz 高速上行通道 0 kHz - 4 kHz 普通双向电话通道
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 41
1. 家庭接入网络: cable modems（线缆调制解调器）
HFC:(hybrid fiber coaxial cable)混合光纤同轴电缆 非对称: 可达2Mbps 上行速率, 30Mbps下行速率
光纤/同轴电缆混网连接家庭住宅到ISP路由器
  各住宅共享到路由器之间的广播信道
  引起问题: 拥塞, 规模
部署: 可以通过广电公司提供该网络接入服务
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 42
Cable Network 体系结构: 概述
home
cable headend
cable distribution
network (simplified)
Typically 500 to 5,000 homes
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 43
Cable Network体系结构: 概述
home
cable headend
cable distribution
network (simplified)
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 44
Cable Network体系结构: 概述
home
cable headend
cable distribution
network
server(s)
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 45
Cable Network体系结构: 概述
home
cable headend
cable distribution
network
Channels
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FDM:
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 46
家庭接入网络: FTTH（Fiber To The Home）-光线到户
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 47
2. 企业接入网络: local area networks (LAN)
公司/大学局域网 local area network (LAN) 连接端系统到边缘路由器
以太网Ethernet:
  共享（共享式以太网）或独占（交换式以太网）链路连接端系统和边缘路由器
  10 Mbs, 100Mbps, Gigabit Ethernet,10Gbps
WiFi接入技术
部署: 企业、家庭局域网已经普及
LANs: chapter 5
网络边缘部分
Ethernet
switch
institutional mail,
web servers
institutional router
institutional link to
ISP (Internet)
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 48
2. WiFi无线接入网络
共享的无线接入网络连接端系统到边缘路由器
  通过基站，即接入点 “access point”
无线局域网wireless LANs:
  802.11a/b/g/n (WiFi): 54/11/54/600 Mbps
base
station
mobile
hosts
router
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 49
路由器界面图
49
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 50
3. 广域无线接入网络
广域无线接入网
wide-area wireless access
  由电信运营商提供, 均支持IP
  WAP/GPRS或CDMA
  3G（TD-SCDMA、WCDMA和cdma2000）提供下行3.6Mbps，上行384 kbps的带宽
  4G（LTE、TD-LTE（100Mbps）、FDD-LTE（150Mbps））
base
station
mobile
hosts
router
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 51
家庭网络举例
典型家庭网络的构建:
ADSL 或 cable modem
router/firewall/NAT
Ethernet
wireless access point
wireless
access
point
wireless
laptops
router/
firewall
ADSL
Ethernet
(switched)
电话网
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 52
简单家庭网络举例
ADSL
电话网
电脑
电话线
分频器
电话线
电话线
网线
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 53
1.2.2 物理介质
物理链路:在发送方和接受方间,传播位（bit）信号
导引型媒体:
  信号在固态介质中有向传播, 如：光纤、双绞线和同轴电缆等
非导引型媒体:
  信号在大气空间或外太空空间自由传播, 如：无线电
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 54
1.2.2 物理介质-双绞线
两根彼此绝缘、相互缠绕成螺旋状的铜线。缠绕的目的是减少电磁干扰，提高传输质量。
屏蔽双绞线 (STP， Shielded Twisted Pair)
非屏蔽双绞线 (UTP， Unshielded Twisted Pair )
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 55
1.2.2 物理介质-双绞线
屏蔽双绞线 STP
非屏蔽双绞线 UTP
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 56
(2).同轴电缆:
两根彼此绝缘的同心导体
双向传输
基带baseband:
  50Ω，1cm
  单信号频带
  细缆以太网10base-2
宽带broadband:
  75Ω，较粗
  多信号频带
  用于光纤同轴混合网HFC
1.2.2 物理介质：同轴电缆和光纤线缆
铜芯
绝缘层
屏蔽网
橡胶套
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 57
(3).光纤线缆:
光纤传导光脉冲, 每个光脉冲代表1位
高速传输:
  高速点对点传输 (可达数十或数百 Gbps)
低误码率: 中继到更远传输距离 ; 防止电磁干扰，难以被分光窃听。
1.2.2 物理介质：同轴电缆和光纤线缆
多模 MMF
输入电信号
单模 SMF
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 58
全球海底光纤示意图
58
可参见：https://www.submarinecablemap.com/ http://edition.cnn.com/2014/03/04/tech/gallery/internet-undersea-cables/index.html
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 59
以电磁频谱承载信号
没有物理连线
双向
传播环境的影响:
  多路径衰落－干扰物表面反射
  盲区衰落－障碍物绕/透
  干扰－其他电磁信号
(4).无线链路类型:
地面微波
  e.g. 达 45 Mbps 信道
局域无线通道 (e.g., WiFi)
  11Mbps, 54Mbps，更高
广域无线通道 (e.g., cellular)
  e.g.GPRS,CDMA
  e.g. 3G: hundreds of kbps
卫星通信
  高达数百Mbps 信道 (或多个更小的信道)
  250 msec毫秒端到端延迟
  地球同步卫星与低轨道卫星
  （铱星系统－66颗低空卫星）
2. 物理介质：无线电磁波
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 60
铱星系统示意图
60
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 61
1.2.3 端系统上的因特网服务
因特网在端系统上为应用程序之间的数据传递提供了哪些服务呢？
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 62
1.2.3 面向连接的服务
目的: 在端系统间传送数据。
握手: 客户和服务器事先进入戒备状态，为接下来的分组交换做好准备
  如同Hello, hello back 这样的人类电话通信
  建立“连接” ，在两个彼此通信的端系统之间
TCP - Transmission Control Protocol
  Internet的面向连接的服务
TCP 服务 [RFC 793]
可靠、顺序、字节流传输:
  丢失: 确认和重传
流量控制:
  发送者不至于淹没接收者
拥塞控制:
  当网络拥塞时发送者降低发送速率
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 63
1.2.3 无连接服务（续）
目的: 在端系统间传送数据。
UDP - User Datagram Protocol [RFC 768]: Internet无连接服务
  不可靠数据传输
  无流量控制
  无拥塞控制
使用TCP的网络应用:
HTTP (Web), FTP (file transfer), Telnet (remote login), SMTP (email)
使用UDP的网络应用:
流媒体, 视频会议, DNS, Internet电话
网络边缘部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 64
04
网络核心部分

## Slide 65
网络核心部分
1.3.1 网络核心部分
相互连接的路由器构成的网络
如何在这个网络中传送数据？
基本原理:
  电路交换: 每次会话预留沿其路径（线路）所需的独占资源－－电话网
  分组交换: 数据以离散的数据块通过网络来发送
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 66
1. 电路交换
网络资源（如带宽）被分片
多路复用（Multiple Access）
分片分配到会话
分片没有被会话使用的情况下，分片空载(不共享)
电路级性能（有保证）
要求呼叫建立－－建立一个专门的端到端线路(意味着每个链路上预留一个线路)
链路带宽分片
  频分－frequency division
  时分－time division
网络核心部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 67
1. 电路交换(续: FDMA and TDMA)
FDMA
frequency
time
TDMA
frequency
time
4 users
Example:
网络核心部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 68
电路交换举例
从主机A到主机B经一个电路交换网络需要多长时间发送一个640Kb的文件?
假设：
  所有链路都是 1.536 Mbps
  每个链路使用TDM划分成24个时隙
  创建一条端到端的链路需要500msec
网络核心部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 69
2. 网络核心部分: 分组交换
每个端到端的数据流被划分成分组
所有分组共享网络资源
每个分组使用全部链路带宽
资源按需使用
带宽分片
独占分配资源
资源预留
网络核心部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 70
2. 网络核心部分: 分组交换－统计复用
A & B 分组没有固定的顺序统计复用。
在时分复用中，每个主机获得各TDM循环帧的固定时隙。
A
B
C
10 Mbs
Ethernet
1.5 Mbs
D
E
统计复用
等待输出链路
的分组队列
网络核心部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 71
2. 网络核心部分: 分组交换
资源竞争:
资源需求总量可以大于可 获得资源的总量
拥塞: 采用分组队列, 等待使用链路
存储转发: 分组每次转发1站
  在1个链路上传输
  每经过1个链路转发1次
  转发分组前，要求收到完整分组
网络核心部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 72
比较分组交换与电路交换
假设：
用户共享1 Mbps 的链路
每个用户:
  活动期传输率100 kbps
  只有10%的时间活动
电路交换:
  10 users
分组交换:
  如果35个用户
  10个以上活动用户的概率小于 0 .0004
分组交换允许更多的用户使用网络 !
N users
1 Mbps link
网络核心部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 73
比较分组交换与电路交换
优点：适合大量的突发数据传输
  资源共享
  简单, 不需要建立连接
缺点：过渡竞争导致分组延迟与丢失
  需要可靠数据传输、拥塞控制协议
问题: 如何提供电路级的性能?
  对于音视频的网络应用需要带宽保障
  仍然是1个没有解决的问题 (chapter 7)
”分组交换是最后的赢家吗?”
网络核心部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 74
2. 分组交换网络有两大类
数据报网络: TCP/IP
  分组目的地址决定下一跳
  会话期间路由可以改变
  比方: 驱车逐段问路
虚电路网络: X.25,FR,ATM
  每个分组有1个标签 (虚电路号,virtual circuit ID), 标签决定下1跳
  连接建立时确定固定的路径, 并且将保持于整个会话期间
  路由器必须为每个连接维护状态信息
网络核心部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 75
网络的分类
网络
电路交换网络
FDM
TDM
分组交换网络
虚电路网络
数据报网络
虚电路网络一定是面向连接的。
数据报网络既可以提供面向连接的服务也可以提供无连接的服务。如： Internet为网络应用既提供面向连接的传输服务 (TCP)，也提供无连接的传输服务(UDP)。
网络核心部分
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 76
05
Internet主干/ISP的结构组成

## Slide 77
Internet主干/ISP的结构组成
77
一级 ISP
一级 ISP
第一层 ISP
大公司
本地 ISP
大公司
大公司
公司
本地 ISP
本地 ISP
校园网
校园网
校园网
校园网
第二层 ISP
第二层 ISP
IXP
IXP
A
B
主机A → 本地 ISP → 第二层 ISP →IXP → 第一层 ISP → IXP → 第二层 ISP → 本地 ISP → 主机B
第一层 ISP
第二层 ISP
本地 ISP
本地 ISP
本地 ISP
本地 ISP
第一层 ISP
第一层
第二层
第三层
本地 ISP
第二层 ISP
本地 ISP
本地 ISP
本地 ISP
本地 ISP
第二层 ISP
本地 ISP
本地 ISP
第二层 ISP
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 78
1. Internet结构组成: 网络的网络
松散分层，由众多网络构成的网络
构成Internet核心主干: “第一层” ISPs ＝National Backbone Provider (NBPs)国家/国际级ISP
(e.g., AT&T， Verizon，MCI, NTT, Sprint), 覆盖国际区域的
  ISP彼此对等，直接互连或通过因特网交换点（Internet Exchange Point，IXP）互连。
第一层ISP
第一层ISP
第一层ISP
第一层提供
专用对等互连
IXP
第一层也提供公用的因特网交换点(IXPs)
Internet主干/ISP的结构组成
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 79
2.第二层ISP(区域级ISP):
“第二层” ISPs: 较小的(通常是区域级的) ISPs
  连接到1个或多个 tier-1 ISPs, 也可能连接其他 tier-2 ISPs
第一层ISP
第一层ISP
第一层ISP
IXP
第二层ISP
第二层ISP
第二层ISP
第二层ISP
第二层ISP
第二层ISP需要向第一层ISP付费
第二层ISP是第一层ISP的客户
第二层ISP之间可以使用专用对等点互连，或使用IXP互连
Internet主干/ISP的结构组成
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 80
“Tier-3” ISPs and local ISPs
  最后的接入网络 (最接近端系统)
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
IXP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Tier-3
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Local and tier- 3 ISPs are customers of
higher tier ISPs
connecting them to rest of Internet
3. Tier-3 ISP(本地ISP或接入ISP):
Internet主干/ISP的结构组成
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 81
4. Internet结构组成与分组传送
一个分组可能要穿越很多网络
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
IXP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
Tier-2 ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Tier 3
ISP
local
ISP
local
ISP
local
ISP
Internet主干/ISP的结构组成
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 82
06
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量

## Slide 83
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
1.5 分组丢失和延迟是如何产生的?
路由器分组缓冲区队列
分组到达输出链路的速率超过输出链路的容量,产生延迟,甚至丢失
分组在缓冲区队列排队, 按序等待
A
B
分组传输 (时延)
分组排队 (时延)
空闲缓冲区: 如果没有空闲缓冲区，
则到达的分组将被丢失。
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 84
分组延迟的4种类型
1. 节点处理时延
nodal processing delay:
  检查错误位
  选择输出链路
  高速路由器处理延迟－微妙级
A
B
传 播
传输
节点处理
排队等待
2. 排队时延
queueing delay:
  等待被发送到输出链路上的时间
  取决于路由器的拥塞程度
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 85
3. 传输时延
Transmission delay:
R=链路带宽 (bps)
L=分组长度 (bits)
发送分组比特流的时间 = L/R
4. 传播时延
Propagation delay:
d = 物理链路的长度
s = 介质的信号传播速度 (~2x108 m/sec)
传播延迟 = d/s
注意: s和R是两个完全不同的速度参量!
A
B
传 播
传输
节点处理
排队等待
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 86
车队举例
小车速度100 km/hr
收费站 12 sec 服务1辆小车 (transmission time)
小车~bit; 车队 ~ packet
Q: 整个车队到达第2个收费站的时间?
整个车队通过收费站进入高速公路的时间
= 12*10 = 120 sec
最后1辆小车从第1个收费站到第2个收费站的时间: 100km/(100km/hr)= 1 hr
A: 62 minutes
收费站
收费站
10辆小车
100 km
100 km
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 87
小车速度1000 km/hr
收费站 1 min 服务1辆小车
Q: 在所有小车收费全部收费完成以前，有小车到达第2个收费站吗 ?
Yes! 7 min后, 第1辆小车到达第2个收费站，还有3辆小车在第1个收费站
分组在被第1个路由器发送完以前，分组的第1个位 可以传播到第2个路由器!
收费站
收费站
10辆小车
100 km
100 km
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 88
总的节点延迟
dproc = 节点处理时延－nodal processing delay
  典型几个微秒或更小
dqueue = 排队时延－queuing delay
  取决于路由器的拥塞程度
dtrans = 传输时延－transmission delay
  = L/R, 低带宽链路比较显著
dprop = 传播时延－propagation delay
  几个微妙到数百毫秒（卫星通信高传播延迟）
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 89
排队时延(详解)
R=链路带宽 (bps)
L=分组长度 (bits)
a=平均分组到达率
average packet arrival rate
流量强度
traffic intensity = La/R
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 90
排队时延(详解)
La/R ~ 0: 分组稀疏到达,无队列,平均排队延迟极小接近于0
La/R -> 1: 分组猝发到达,形成队列,队列长度迅速增加,排队延
迟大幅增大
La/R > 1: 输出队列平均位到达速率超过送走这些位的极限速
率，输出队列持续增长，排队延迟趋于无穷大。
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 91
分组丢失
路由器输入链路和输出链路的缓冲区容量有限
当分组到达路由器输入链路发现缓冲区已满，则路由器只好丢弃分组
当分组在路由器内部要转发到输出链路时发现输出缓冲区队列已满，路由器只好丢弃分组
丢失的分组可能被前路由节点、源节点重传，或不重传
丢包率或分组丢失率（packet loss rate/ratio）
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 92
吞吐量（Throughput）
网络吞吐量
单位时间内整个网络传输数据的速率或分组数
单位：bps或data packets per second
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 93
吞吐量（Throughput）
吞吐量: 接收端接收到数据的比特速率 (bps )
  瞬时吞吐量: 某一瞬间的吞吐量
  平均吞吐量: 一段时间内的吞吐量均值
server, with
file of F bits
to send to client
link capacity
Rs bits/sec
link capacity
Rc bits/sec
pipe that can carry
fluid at rate
Rs bits/sec)
pipe that can carry
fluid at rate
Rc bits/sec)
server sends bits
(fluid) into pipe
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 94
思 考
Rs < Rc What is average end-end throughput?
Rs bits/sec
Rc bits/sec
Rs > Rc What is average end-end throughput?
Rs bits/sec
Rc bits/sec
link on end-end path that constrains end-end throughput
在端到端路径中制约吞吐量的链路
瓶颈链路
（Bottleneck Link）
吞吐量是：min{Rs,Rc}
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 95
吞吐量: 因特网中的情景
10 connections (fairly) share backbone bottleneck link R bits/sec
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
每1个链路的吞吐量: min(Rc,Rs,R/10)
实际情况:
  核心设备很少出现拥塞
  Rc or Rs 经常成为瓶颈，其吞吐量为：min(Rc,Rs)
分组交换网络中的延迟、丢失和吞吐量
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 96
07
协议层及其服务模型

## Slide 97
协议层及其服务模型
1.6.1 分层的体系结构
Internet极端复杂:
  hosts
  routers
  links of various media
  applications
  protocols
  hardware, software
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 98
为什么要分层?
处理复杂的系统:
清楚的结构允许我们对大型复杂系统定义其特定部分，探讨其各部分的关系
  分层参考模型的讨论
模块化使得系统的维护、升级简化
  改变其某一层服务的具体实现对系统其余部分透明（不影响）
分层的弊端?
各层可能重复较低层功能 ...
协议层及其服务模型
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 99
99
ISO/OSI七层参考模型
层号 | 层的名称 | 层的英文名称 | 层的英文缩写
7 | 应用层 | Application | A
6 | 表示层 | Presentation | P
5 | 会话层 | Session | S
4 | 传输层 | Transport | T
3 | 网络层 | Network | N
2 | 数据链路层 | Data Link | DL
1 | 物理层 | Physical | PL
协议层及其服务模型
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 100
100
TCP/IP参考模型
应用层
传输层
网络层
网络接口层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
协议层及其服务模型
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 101
网际协议栈（protocol stack）
应用层application: 支持网络应用，报文传送
  FTP, SMTP, STTP …
传输层transport:
主机进程间数据段传送
  TCP, UDP
网络层network:
主机(源目标节点)间分组传送
  主要是IP协议, 路由协议 …
application
transport
network
link
physical
message
Segment/message
/datagram
packet
frame
bit
协议层及其服务模型
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 102
网际协议栈（protocol stack）
链路层link:
相邻网络节点间的数据帧传送
  PPP, Ethernet …
物理层physical:
物理介质上的比特传送
application
transport
network
link
physical
message
Segment/message
/datagram
packet
frame
bit
协议层及其服务模型
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 103
分层: 逻辑通信
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
各层:
分布式
在各节点的网络实体(entities) 实现了各层的功能
主机实现5层功能，路由器和交换机实现2-3层功能。
网络实体完成功能动作, 对等实体交换消息
实体: 定义自身功能的硬/软件的集合
对等实体: 两台计算机上同一层所属的程序、进程或实体称为该层的对等程序、对等进程或对等实体。
协议层及其服务模型
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 104
分层: 逻辑通信
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
data
data
E.g. 传输层
从应用层获取消息
添加地址可靠校验等，创建报文段
发送报文段
等待对方应答
data
transport
transport
ack
协议层及其服务模型
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 105
分层: 物理通信
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
data
data
协议层及其服务模型
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 106
协议分层与数据
各层发方从上层到下层，收方从下层到上层传递数据
发方添加头部信息创建新的数据单元，收方去掉头部
传递新的数据单元到下层/上层
各层传送不同的协议数据单元PDU
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
source
destination
M
M
M
M
H
t
H
t
H
n
H
t
H
n
H
l
M
M
M
M
H
t
H
t
H
n
H
t
H
n
H
l
message
segment
datagram
frame
bit
协议层及其服务模型
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 107
message
segment
datagram
frame
source
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
destination
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
network
link
physical
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Hl
M
router
switch
封装
协议层及其服务模型
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 108
08
攻击威胁下的网络

## Slide 109
攻击威胁下的网络
1.7 攻击威胁下的网络
网络并非安全，攻击者试图攻击与因特网相连的计算机，侵犯我们
隐私，危及我们的数据安全。
攻击方式：
  植入恶意软件
  攻击服务器和网络基础设施
  嗅探分组
  伪装
  修改或删除报文
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 110
病毒
蠕虫
僵尸网络：通过各种手段在大量计算机中植入特定的恶意程序，使控制者能够通过相对集中的若干计算机直接向大量计算机发送指令的攻击网络。攻击者通常利用这样大规模的僵尸网络实施各种其他攻击活动。
1.植入恶意软件
攻击威胁下的网络
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 111
拒绝服务攻击（DoS）
三种类型
  弱点攻击
  带宽洪泛
  连接洪泛
2. 攻击服务器和网络基础设施
攻击威胁下的网络
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 112
分组嗅探器：记录每个流经的分组拷贝的被动接收机
容易受到攻击的网络：无线网络和以太网LAN
3. 嗅探分组
攻击威胁下的网络
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 113
生成具有任意源地址、分组内容和目的地址的分组，然后将这个人工制作的分组传输到因特网中
将具有虚假源地址的分组注入因特网的能力称为IP哄骗
解决方法采用端点鉴别机制
4 . 伪装
攻击威胁下的网络
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 114
中间人攻击（man-in-middle attack）
5.修改或删除报文
攻击威胁下的网络
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 115
第一章: 小结
本章覆盖了大量基本知识和素材!
计算机网络和Internet发展史
什么是Internet？Protocol?
网络边缘部分、核心部分、接入网络及其物理介质
  分组交换与电路交换 (packet-switching versus circuit-switching)
Internet主干/ISP 组成结构
分组交换网络的性能：延迟和丢失
协议层及其服务模型
计算机网络和Internet发展史
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。

## Slide 116
第一章：复习大纲
计算机网络的定义
协议的定义和基本要素
Internet的构成描述：
  具体构成：边缘（端系统，包括软件和硬件）、核心、接入网络和物理介质
  网络交换方式：电路和分组
  电路：时分和频分
  分组：数据报和虚电路
分组交换网络中的延迟及其计算
TCP/IP的分层模型，各层PDU的名称和功能
计算机网络和Internet发展史
Notes: 详细描述客户机/服务器体系结构，提出客户机/服务器体系结构的优点：服务器地址已知，定位快速。缺点：服务器向客户机提供服务的能力有限，随着客户机的增加，网络服务能力下降，并且服务器故障将会导致服务丢失。