## Slide 1: 第10章 工程经济分析
主要内容：
工程经济概述
资金时间价值与等值计算
工程经济分析的基本要素
经济效果评价方法

## Slide 2: 10.1 工程经济概述
工程与工程经济分析
  工程经济的概念
    工程经济学：是工程学与经济学交叉的学科，是研究工程技术实践活动及其经济效果的学科，是关于工程建设的经济合理性、工程建设方案的选择和评价的科学。
    工程经济的实质：寻求工程技术与经济效果的内在联系，揭示二者协调发展的内在规律，促使技术的先进性和经济的合理性的有机统一。
  工程经济分析
    工程经济分析的对象：是各种工程项目，如：投资项目、已建项目、新建项目、扩建项目、技术引进项目、技术改造项目等。

## Slide 3: 10.1 工程经济概述
    目的：运用工程经济分析的基本理论和经济效益的评价方法，对工程项目及其相应环节进行经济效益分析，对工程项目的各种备选方案进行分析、论证、评价，并对其经济效果做出判断，从而选择技术上可行、经济上合理的最佳方案，以获得最好的经济效果。
  工程经济活动的要素
    活动主体
    活动目标
    活动效果
    活动环境
      自然环境
      经济环境

## Slide 4: 10.1 工程经济概述
工程经济分析的作用和意义
  减小失误。在项目实施初期从经济角度考查技术方案是否合理，尽可能避免投资失误，减少投资风险。
  提高社会资源利用效率的有效途径，是企业生产出物美价廉产品的重要保证，是降低项目投资风险的可靠保证。

## Slide 5: 10.1 工程经济概述（续）
工程经济分析的原则
  技术与经济相结合的原则
  定性分析与定量分析相结合的原则
    定性分析：主观性，属于经验型决策；
    定量分析：能使与决策问题有关的研究更加精确。
  可比性原则
    满足需要上的可比
    消耗费用的可比
    时间的可比
    价格的可比

## Slide 6: 10.2 资金时间价值与等值计算
资金时间价值的基本概念
  资金时间价值的概念
    指资金 的价值随着时间的变化而发生变化。
    资金时间价值存在的条件
      将货币用于投资，通过资金的运动使货币增值（利润或收益）
      货币借贷关系的存在，货币所有权及使用权分离，银行（利息）
  资金时间价值的度量
    绝对尺度：利息和利润
    相对尺度：利率和利润率（资金报酬率）
  单利和复利
    F=P(1+ni) (10-1)
    (10-2)

## Slide 7: 10.2 资金时间价值与等值计算
  名义利率和实际利率
    复利计息常以年为周期，实际的周期有年、季、周、日等。
    名义利率=每一计息周期的利率×计息周期数
现金流量图
  是一种反映资金运动状态的图示。
    横轴：时间
    纵轴：箭头向上是流入，反之是流出。长短代表资金多少。

## Slide 8: 10.2 资金时间价值与等值计算 续）
资金的等值计算
  资金等值的概念
    指在考虑资金时间因素的情况下，不同时点上绝对值不等的资金可能具有相等的经济价值。
    影响其的因素：资金的数额、资金发生的时间及利率。
    利用资金等值概念，可把一个时点发生的资金金额换算成另一时点的等值金额（等值计算）。
    把将来换算成现在：折现或贴现。折现后的金额：现值，将来某时点的资金金额：终值。
    现值并非“现在”的价值，一个相对概念。（t+k）点折现到t个时点，所得是（t+k）时点上的现值。
    折现率：反映资金时间价值的参数。

## Slide 9: 10.2 资金时间价值与等值计算 续）
资金的等值计算
  资金等值的概念
  资金等值计算公式
    一次支付类型
      一次支付终值公式： (10-4)
      一次支付现值公式： (10-5)
    等额支付类型
      等额分付终值公式: (10-6)
      等额分付偿债基金公式 : (10-7)
      等额分付现金公式： (10-8)
      等额分付资本回收公式： (10-9)

## Slide 10: 10.3 工程经济分析的基本要素
投资
  投资的基本概念
  投资构成
    固定资产
    无形资产
    递延资产
    流动资产

## Slide 11: 10.3 工程经济分析的基本要素（续）
费用和成本
  费用和成本的基本概念
  费用和成本的构成
    总成本费用：
      生产成本：直接材料费，直接工资，其它直接费，制造费用
      期间费用：管理费用，销售费用，财务费用
    经营成本：
    经营成本=总成本费用-折旧与摊销费-借款利息支出 （10-10）
    沉没成本与机会成本
      沉没成本：指以往发生的与当前决策无关的费用。
      机会成本：指一种具有多种用途的有限资源于特定用途时所放弃的收益。

## Slide 12: 10.3 工程经济分析的基本要素（续）
固定资产折旧
  折旧的含义
  折旧方法
    直线折旧法
    工作量法
    双倍余额递减法
    年数总和法

## Slide 13: 10.3 工程经济分析的基本要素（续）
销售收入、利润和税金
  销售收入
  利润
    利润总额=销售利润+投资净收益+营业外收支净额 （10-11）
    销售利润=销售收入-销售成本-销售费用-管理费用-财务费用-销售税金及附加 （10-12）
    净利润=利润总额-所得税 （10-13）
    净利润分配顺序：
      提取盈余公积金
      向投资者分配利润
      未分配利润

## Slide 14: 10.3 工程经济分析的基本要素（续）
  税金
    增值税
    消费税
    营业税
    企业所得税
    资源税

## Slide 15: 10.4 经济效果评价方法
经济效果的评价指标
  投资回收期
    静态投资回收期
      若投资项目每年的净收益相等，公式：
      （10-14）
      若投资项目每年净收益不相等，通常用列表法求得，计算公式：
      （10-15）
    动态投资回收期
    （10-16）
    投资回收期指标的优缺点

## Slide 16: 10.4 经济效果评价方法（续）
  净现值（NPV）
  (10-17)
  净年值（NAV）
  (10-18)
  内部收益率（IRR）
  (10-19)

## Slide 17: 10.4 经济效果评价方法（续）
  投资收益率
    投资收益率=正常年份的净收益/投资总额 （10-20）
    投资收益率的常见形式：
      投资利润率
      投资利润率=年利润总额或年平均利润总额/项目总投资×100% （10-21）
      投资利税率
      投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/项目总投资×100%
      （10-22）
      资本金利润率
      资本金利润率=年利润总额或年平均利税总额/资本金×100%
      （10-23)

## Slide 18: 10.4 经济效果评价方法（续）
  费用现值（PC）和费用年值（AC）
  (10-24)
  (10-25)
  评价指标小结

## Slide 19: 10.4 经济效果评价方法（续）
投资方案的评价和选择
  投资方案的类型
    独立型方案
    互斥性方案
    混合型方案
  独立型方案的经济效果评价
  互斥型方案的经济效果评价
    增量分析法：通过计算增量净现金流量评价增量投资经济效果。
    寿命期不等的互斥方案的比较选择
      年值法：净年值，费用年值
      现值法：寿命期最小公倍数法，合理分析期法，无限计算期法

## Slide 20: 10.4 经济效果评价方法（续）
  混合型方案的经济效果评价
    完全互斥型
    相互依存型和完全互补型
    现金流相关型
    资金约束导致的方案相关
    混合相关型
投资方案的不确定性分析
  盈亏平衡分析

## Slide 21: 10.4 经济效果评价方法（续）
  敏感性分析
    目的
      确定不确定性因素在什么范围变化时，方案的经济效果最好或最差。
      区分备选方案敏感性的大小，以便选出敏感性小，即风险小的方案。
      找出敏感性因素，向决策者提出是否需要进一步收集资料进行研究，以提高经济分析的可靠性。
    步骤
      选择需要分析的不确定因素，并设定这些因素的变化范围
      确定进行敏感性分析的经济指标
      计算不确定因素变动对分析指标的影响
      确定敏感因素，对方案的风险做出判断

## Slide 22: 10.4 经济效果评价方法（续）
  概率分析
    步骤：
    影响投资方案经济效果因素的概率描述
    投资方案经济效果指标的概率分析

## Slide 23
谢谢！